## Slide 1: Классическое представление об электропроводности металлов. Экспериментальные данные
Кристаллическая решетка металлов состоит из остовов положительно заряженных ионов, расположенных в узлах решетки, и «свободных» электронов, беспорядочно движущихся в промежутках между ионами, образуя особого рода электронный газ. В отсутствие внешнего электрического поля электроны движутся хаотически.

## Slide 2
Появление поля вызывает направленное движение электронов вдоль силовых линий поля. Появляется электрический ток. Сталкиваясь при своем движении с дефектами решетки или рассеиваясь на ионах электроны передают избыток энергии, приобретенный под действием поля. Рассеяние электронов на примесях, дефектах, ионах является причиной возникновения сопротивления и теплового действия электрического тока.

## Slide 3
Совпадение результатов теории П. Друде с экспериментом считалось долгое время веским доказательством справедливости классической теории электропроводности и теплопроводности металлов. Но реально классическая теория дает неверные значения для v2 и CV. Случайно эти ошибки компенсируют друг друга, и фактически CVv2 получается верной. Последовательный вывод закона Видемана – Франца может быть выполнен только в рамках квантовой механики.

## Slide 4
классическая электронная теория объясняет существование электрического сопротивления металлов, законы Ома и Джоуля–Ленца.
Однако в ряде вопросов классическая электронная теория приводит к выводам, находящимся в противоречии с опытом.

## Slide 5
Эта теория не может, например, объяснить, почему молярная теплоемкость металлов, также как и молярная теплоемкость диэлектрических кристаллов, равна 3R (закон Дюлонга и Пти.)
Классическая электронная теория не может также объяснить температурную зависимость удельного сопротивления металлов:
Теория дает в то время как из
эксперимента получается зависимость ρ ~ T.
3. наиболее ярким примером расхождения теории и опытов является сверхпроводимость и проводимость полупровдников.

## Slide 6: Электрический ток в полупроводниках
Качественное отличие полупроводников от металлов.
Электронно-дырочный механизм проводимости чистых беспримесных полупроводников.
Электронная и дырочная проводимость примесных полупроводников.
Донорные и акцепторные примеси.
Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. Транзистор.

## Slide 7
К числу полупроводников относятся многие химические элементы (германий, кремний, селен, теллур, мышьяк и др.), огромное количество сплавов и химических соединений.
Почти все неорганические вещества окружающего нас мира – полупроводники.
Самым распространенным в природе полупроводником является кремний, составляющий около 30 % земной коры.

## Slide 8
Качественное отличие полупроводников от металлов проявляется прежде всего в зависимости удельного сопротивления от температуры.

## Slide 9: Зонная модель электронно-дырочной проводимости полупроводников
При образовании твердых тел возможна ситуация, когда энергетическая зона, возникшая из энергетических уровней валентных электронов исходных атомов, оказывается полностью заполненной электронами, а ближайшие, доступные для заполнения электронами энергетические уровни отделены от валентной зоны промежутком неразрешенных энергетических состояний – так называемой запрещенной зоной.

## Slide 10
Выше запрещенной зоны расположена зона разрешенных для электронов энергетических состояний – зона проводимости.
Зона проводимости при 0 К полностью свободна, а валентная зона полностью занята.
Подобные зонные структуры характерны для кремния, германия, арсенида галлия (GaAs), фосфида индия (InP) и многих других твердых тел, являющихся полупроводниками (см. рис.).

## Slide 11
При повышении температуры полупроводников и диэлектриков электроны способны получать дополнительную энергию, связанную с тепловым движением kT.
У части электронов энергии теплового движения оказывается достаточно для перехода из валентной зоны в зону проводимости, где электроны под действием внешнего электрического поля могут перемещаться практически свободно

## Slide 12
В этом случае, в цепи с полупроводниковым материалом по мере повышения температуры полупроводника будет нарастать электрический ток.
Этот ток связан не только с движением электронов в зоне проводимости, но и с появлением вакантных мест от ушедших в зону проводимости электронов в валентной зоне, так называемых дырок

## Slide 13
Вакантное место может быть занято валентным электроном из соседней пары, тогда дырка переместиться на новое место в кристалле.
Если полупроводник помещается в электрическое поле, то в упорядоченное движение вовлекаются не только свободные электроны, но и дырки, которые ведут себя как положительно заряженные частицы.

## Slide 14
Поэтому ток I в полупроводнике складывается из электронного In и дырочного Ip токов: I = In + Ip.
Электронно-дырочный механизм проводимости проявляется только у чистых (т. е. без примесей) полупроводников.
Он называется собственной электрической проводимостью полупроводников.

## Slide 15
Электроны забрасываются в зону проводимости с уровня Ферми, который оказывается в собственном полупроводнике расположенным посередине запрещенной зоны.

## Slide 16
Существенно изменить проводимость полупроводников можно, введя в них очень небольшие количества примесей.
В металлах примесь всегда уменьшает проводимость.
Так, добавление в чистый кремний 103 % атомов фосфора увеличивает электропроводность кристалла в 105 раз.
Небольшое добавление примеси к полупроводнику называется легированием.
Если добавить пятивалентный атом фосфора в решетку кремния, то четыре валентных электрона фосфора вступят в связь с четырьмя соседними атомами кремния, у которого во внешней оболочке четыре электрона, а пятый электрон атома Р может достаточно легко отщепиться в результате теплового движения и перейти в зону проводимости (рис. 6.11).

## Slide 17
Необходимым условием резкого уменьшения удельного сопротивления полупроводника при введении примесей является отличие валентности атомов примеси от валентности основных атомов кристалла.
Проводимость полупроводников при наличии примесей называется примесной проводимостью.

## Slide 18
Различают два типа примесной проводимости – электронную и дырочную проводимости.
Электронная проводимость возникает, когда в кристалл германия с четырехвалентными атомами введены пятивалентные атомы (например, атомы мышьяка, As).

## Slide 20
Четыре валентных электрона атома мышьяка включены в образование ковалентных связей с четырьмя соседними атомами германия.
Пятый валентный электрон оказался излишним.
Он легко отрывается от атома мышьяка и становится свободным.
Атом, потерявший электрон, превращается в положительный ион, расположенный в узле кристаллической решетки.

## Slide 21
Примесь из атомов с валентностью, превышающей валентность основных атомов полупроводникового кристалла, называется донорской примесью.
В результате ее введения в кристалле появляется значительное число свободных электронов.
Это приводит к резкому уменьшению удельного сопротивления полупроводника – в тысячи и даже миллионы раз.
Удельное сопротивление проводника с большим содержанием примесей может приближаться к удельному сопротивлению металлического проводника.

## Slide 22
Такая проводимость, обусловленная свободными электронами, называется электронной, а полупроводник, обладающий электронной проводимостью, называется полупроводником n-типа.

## Slide 23
Дырочная проводимость возникает, когда в кристалл германия введены трехвалентные атомы (например, атомы индия, In).

## Slide 24
На рис. показан атом индия, который создал с помощью своих валентных электронов ковалентные связи лишь с тремя соседними атомами германия.
На образование связи с четвертым атомом германия у атома индия нет электрона.
Этот недостающий электрон может быть захвачен атомом индия из ковалентной связи соседних атомов германия.
В этом случае атом индия превращается в отрицательный ион, расположенный в узле кристаллической решетки, а в ковалентной связи соседних атомов образуется вакансия.

## Slide 25
Примесь атомов, способных захватывать электроны, называется акцепторной примесью.
В результате введения акцепторной примеси в кристалле разрывается множество ковалентных связей и образуются вакантные места (дырки).
На эти места могут перескакивать электроны из соседних ковалентных связей, что приводит к хаотическому блужданию дырок по кристаллу.

## Slide 26
Концентрация дырок в полупроводнике с акцепторной примесью значительно превышает концентрацию электронов, которые возникли из-за механизма собственной электропроводности полупроводника: np >> nn.
Проводимость такого типа называется дырочной проводимостью.
Примесный полупроводник с дырочной проводимостью называется полупроводником p-типа.
Основными носителями свободного заряда в полупроводниках p-типа являются дырки.

## Slide 27: Электронно-дырочный переход.
В современной электронной технике полупроводниковые приборы играют исключительную роль.
За последние три десятилетия они почти полностью вытеснили электровакуумные приборы.
В любом полупроводниковом приборе имеется один или несколько электронно-дырочных переходов.
Электронно-дырочный переход (или n–p-переход) – это область контакта двух полупроводников с разными типами проводимости.

## Slide 28: Электронно-дырочный переход.
Таким образом, на границе полупроводников образуется двойной электрический слой, электрическое поле которого препятствует процессу диффузии электронов и дырок навстречу друг другу

## Slide 29
Способность n–p-перехода пропускать ток практически только в одном направлении используется в приборах, которые называются полупроводниковыми диодами.
Полупроводниковые диоды изготавливаются из кристаллов кремния или германия.
При их изготовлении в кристалл c каким-либо типом проводимости вплавляют примесь, обеспечивающую другой тип проводимости.

## Slide 30
Типичная вольт - амперная характеристика кремниевого диода

## Slide 31: Электронно-дырочный переход. Транзистор
Полупроводниковые приборы не с одним, а с двумя n–p-переходами называются транзисторами.
Транзисторы бывают двух типов: p–n–p-транзисторы и n–p–n-транзисторы.

## Slide 32: Электронно-дырочный переход. Транзистор
В транзисторе n–p–n-типа основная германиевая пластинка обладает проводимостью p-типа, а созданные на ней две области – проводимостью n-типа.
В транзисторе p – n – p – типа всё наоборот.
Пластинку транзистора называют базой (Б), одну из областей с противоположным типом проводимости – коллектором (К), а вторую – эмиттером (Э).

## Slide 34: Электронно-дырочный переход. Транзистор